REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TURKU

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: I LO 2183/4/2019.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

CPV: 45236119-7 naprawa boisk sportowych.

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro – wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: Do 10 lipca 2019 r. godz. 11:00.

Termin wykonania robót: Do 23 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Turku – woj. wielkopolskie przy ul. Tadeusza Kościuszki 4.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAKRES ROBÓT:

      - Remont nawierzchni boiska wykonanej metodą natryskową na podłożu z granulatu gumowego:

        - Wycięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni i zaimpregnowanie odsłoniętej podbudowy

        - uzupełnienie ubytków w warstwie elastycznej materiałem gumowym, tożsamym z materiałem pierwotnym

        - odtłuszczenie całej nawierzchni

        - zagruntowanie pod natrysk warstwy użytkowej

        - podwójny natrysk warstwy użytkowej - poliuretan z granulatem EPDM 0,5 - 1,5 mm na całej powierzchni boiska

        - odtworzenie linii boisk.

      - Naprawa ogrodzenia:

        - Wymiana 8 paneli ogrodzeniowych o wymiarach 195 x 205 cm wykonanych z drutu ocynkowanego o przekroju 5 mm, malowanego proszkowo na kolor zielony

        - wyrównanie mocowania całego ogrodzenia z uzupełnieniem uszkodzonych elementów (obejmy i nakładki plastikowe).

- OBMIARY:

        - Powierzchnia boiska: 44 x 22m = 968 m2

        - Łączna długość pęknięć na nawierzchni boiska: ok. 100 mb

        - Łączna powierzchnia ubytków nawierzchni boiska: do 10 m2

        - Wysokość ogrodzenia: 4 m.

Uwaga!

Przed złożeniem oferty wykonawca powinien we własnym zakresie i na własny koszt dokonać wizji przedmiotowego boiska oraz zweryfikować  przedstawiony powyżej opis i obmiary.

- WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - Zamawiający żąda aby wykonawca udokumentował wykonanie przynajmniej dwóch zadań o podobnym charakterze (remont lub budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej) wykonanych w ostatnich trzech latach, podając nazwę i adres inwestora oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierownictwo robót przez osobę posiadającą uprawnienia w branży drogowej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie i zgłoszenie robót do odbioru – do 23 sierpnia 2019 r.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim.

  - Ofertę należy sporządzić i podpisać wg załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 1.

  - Na formularzu ofertowym nie można umieszczać żadnych poprawek.

  - Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia innemu wykonawcy (podwykonawcy) w formularzu ofertowym należy tę część określić oraz wskazać dane podwykonawcy.

  - W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część robót podwykonawcy, podwykonawca w swoim imieniu składa formularz ofertowy na część robót którą będzie wykonywał oraz oświadczenie wg załącznika nr 2.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  - Termin składania ofert: Do 10 lipca 2019 r. godz. 11:00.

  - Miejsce składania ofert:

    - Osobiście lub korespondencyjnie na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 4, 62-700 Turek, sekretariat.

    - Pocztą elektroniczną na adres: loturek@wp.pl

- OTWARCIE OFERT:

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2019 r o godzinie 11:10.

  - Otwarcie ofert jest jawne – mogą w nim uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Miejsce otwarcia: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku, ul. Kościuszki 4, pokój nr 101.

  - Oferty złożone po terminie nie będą otwierane (rozpatrywane).

  - Każdy oferent przed upływem terminu składania ofert może swoją ofertę wycofać lub zmienić.

  - Przed otwarciem ofert, przewodniczący komisji poda kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

  - W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi oferentów w sposób określony w formularzu ofertowym oraz zamieści ogłoszenie na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

- SPOSÓB OBLICZENIA OFEROWANEJ CENY:

  - W formularzu ofertowym należy podać jednoznaczną, ostateczną cenę w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Oferowana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem:

    - transportu

    - robót przygotowawczych i wykończeniowych a w szczególności przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego, usunięcia odpadów, naprawienia szkód jakie by powstały w wyniku wykonywania robót na placu budowy i terenie przyległym

    - dozorowania, oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy

    - zakwaterowania i zabezpieczenia warunków socjalnych dla osób wykonujących roboty

    - utylizacji materiałów rozbiórkowych

    - wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacone przez wykonawcę

    - przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- GWARANCJA:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od daty odbioru robót.

- WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w niniejszym postępowaniu.

- KRYTERIUM OCENY OFERT:

Cena brutto – 100%.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę w sposób wskazany w formularzu ofertowym.

  - Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu w szczególności zaś jeżeli oferowana cena najkorzystniejsza przewyższy kwotę przewidywaną na realizację zadania.

- INFORMACJE DODATKOWE:

  - Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia Zamawiający upoważnia kierownika gospodarczego szkoły – Paweł Śliwka, tel. 607 326 627, email: loturek@wp.pl

  - Niniejsze postępowanie nie jest przetargiem w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Do jego rozstrzygnięcia będą stosowane postanowienia regulaminu udzielania zamówień publicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku dostępnego na stronie internetowej szkoły pod adresem: http://www.liceum.turek.pl/zso/images/pliki_do_pobrania/REGULAMINUDZIELANIAZAM%C3%93WIE%C5%83PUBLICZNYCH.pdf

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Projekt umowy